## Slide 1: Математические задачи поиска и устранения ошибок в больших высокоточных каталогах звезд
М.Е. Прохоров, А.И. Захаров, П.В. Кортунов
ГАИШ МГУ
лаборатория космических проектов

## Slide 2: «Сырые данные» VS «Каталог»
Каталог это:
Чистка (исключаем переменные звезды)
Большой объем
Учет систематических ошибок

## Slide 3: Существующие примеры
WBVR (Алма-Ата) – 8 тыс. звезд
2MASS – JHK, 471 млн. точечн. источн.
SDSS – ugriz, 800 млн., но не каталог:
  мало повторных наблюдений (<2 раза>)
  плохой вынос за атмосферу

## Slide 4: Будущие примеры
GAIA
LSST
  без атмосферы с атмосферой
  (необходим вынос за атмосферу)

## Slide 5
Как мерили раньше
Фотоэлектрический фотометр на ФЭУ
О – окулярный подсмотр, Г – глаз, Ф – фильтр, Д – диафрагма, ЛФ – линза Фабри

## Slide 6
Как измеряют сегодня
Матричное (ПЗС/КМОП) изображение

## Slide 7
Виды измерений: дифференциальные
1 – стандарт
2 – фон станд.
3 – звезда 1
4 – фон зв. 1
1 – стандарт
2 – фон станд.
5 – звезда 2
6 – фон зв. 2
1 – стандарт
…
1
2
4
3
5
6

## Slide 8
В каждом пикселе есть
Сигнал от звезды
Фон:
  фон неба (~22m/кв.сек);
  тепловой (темновой) фон;
  шум считывания.
Все они флуктуируют (по Пуассону)
Набор отсчетов в пикселях пересчитывается в блеск звезды по стандартным моделям прибора и атмосферы
Виды измерений: прямые (ПЗС)

## Slide 9
Прямые измерения можно сделать дифференциальными
На ПЗС-кадре (или ПЗС-скане) обычно много звезд
Измерения одной звезды заменяются на разность измерений двух близких звезд (близких по каким-то параметрам)
Δm = m1 – m2

## Slide 10: Какие уравнения решаются
(для построения каталога)

## Slide 11: Прямые измерения (0-е приближение)
Для «Лиры»
В системе
число столбцов = число звезд; число ур-й = число измерений (больше числа звезд)
Система распадается на подсистемы для каждой звезды
Решение в 0-м приближении – среднее (средневзвешенное) по всем наблюдениям для каждой звезды
m1 |  |  |  |  | =F(S1(1))
 | m2 |  |  |  | =F(S2(1))
 |  | m3 |  |  | =F(S3(1))
 |  |  | … |  | …
 |  |  |  | mn | =F(Sn(1))
m1 |  |  |  |  | =F(S1(2))
 | m2 |  |  |  | =F(S2(2))
 |  | m3 |  |  | =F(S3(2))
 |  |  | … |  | …
 |  |  |  | mn | =F(Sn(2))
и так далее: |  |  |  |  | 
(матрица плана)

## Slide 12: Прямые измерения (1-е, 2-е и … приближения)
 |  |  |  | +С1,1t1,1 | +С1,2t1,2 | … | +С1,Kt1,K | =F(S1(1))
 |  |  |  | +С2,1t2,1 | +С2,2t2,2 | … | +С2,Kt2,K | =F(S2(1))
 |  |  |  | +С3,1t3,1 | 0 | … | +С3,Kt3,K | =F(S3(1))
 |  |  |  | … |  |  |  | …
 |  |  |  | +Сk,1tk,1 | +Сk,2tk,2 | … | +Сk,Ktk,K | =F(Sn(1))
 |  |  |  | ... |  |  |  | =F(S1(2))
 |  |  |  | +Сi,1ti,1 | +Сi,2ti,2 | … | 0 | =F(S2(2))
 |  |  |  | +Сj,1tj,1 | +Сj,2tj,2 | … | +Сj,Ktj,K | =F(S3(2))
 |  |  |  | … |  |  |  | …
 |  |  |  | 0 | +Сn,2tn,2 | … | +Сn,Ktn,K | =F(Sn(2))
m1 |  |  |  |  |  |  | 
 | m2 |  |  |  |  |  | 
 |  | m3 |  |  |  |  | 
 |  |  | … |  |  |  | 
 |  |  |  | mn |  |  | 
m1 |  |  |  |  |  |  | 
 | m2 |  |  |  |  |  | 
 |  | m3 |  |  |  |  | 
 |  |  | … |  |  |  | 
 |  |  |  | mn |  |  | 
звезды: n
параметры: <n1/2
правая часть: N измерений

## Slide 13: Дифференциальные измерения (0-е приближение)
Система недоопределена, т.к. в нее входят только разности зв. величин.
Ранг системы
n – 1.
Решается добавление еще 1 «формального» уравнения.
m1 |  | –mk1,1 |  |  |  |  | =ΔF(S1(1),Sk1(1))
 | m2 |  |  | –mk2,1 |  |  | =ΔF(S2(1),Sk2(1))
–mk3,1 |  | m3 |  |  |  |  | =ΔF(S3(1),Sk3(1))
 |  |  | … |  |  |  | …
 | –mkn,1 |  |  |  | mn |  | =ΔF(Sn(1),Skn(1))
m1 | –mk1,2 |  |  |  |  |  | =ΔF(S1(2),Sk2(2))
 | m2 |  |  |  | –mk2,2 |  | =ΔF(S2(2),Sk2(2))
 |  | m3 |  | –mk3,2 |  |  | =ΔF(S3(2),Sk3(2))
 |  |  | … |  |  |  | …
 | –mkn,3 |  |  |  | mn |  | =ΔF(Sn(2),Sk2(2))
и так далее … |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | mi |  |  |  |  | = const

## Slide 14: Дифференциальные измерения (1-е и последующие приближения)
m1 |  | –mk1,1 |  |  | 
 | m2 |  |  | –mk2,1 | 
–mk3,1 |  | m3 |  |  | 
 |  |  | … |  | 
 | –mkn,1 |  |  |  | mn
m1 | –mk1,2 |  |  |  | 
 | m2 |  |  |  | –mk2,2
 |  | m3 |  | –mk3,2 | 
 |  |  | … |  | 
 | –mkn,3 |  |  |  | mn
и так далее … |  |  |  |  | 
 |  |  | mi |  |  |  |  | = const
=ΔF(S1(1),Sk1(1))
=ΔF(S2(1),Sk2(1))
=ΔF(S3(1),Sk3(1))
…
=ΔF(Sn(1),Skn(1))
=ΔF(S1(2),Sk2(2))
=ΔF(S2(2),Sk2(2))
=ΔF(S3(2),Sk3(2))
…
=ΔF(Sn(2),Sk2(2))
и так далее …
+С1,1t1,1 | … | +С1,Kt1,K
+С2,1t2,1 | … | +С2,Kt2,K
+С3,1t3,1 | … | +С3,Kt3,K
… |  | 
+Сk,1tk,1 | … | +Сk,Ktk,K
... |  | 
+Сi,1ti,1 | … | 0
+Сj,1tj,1 | … | +Сj,Ktj,K
… |  | 
0 | … | +Сn,Ktn,K
параметры

## Slide 15: Эксперимент «Сирус» (как пример данных и параметров)
Звезд: ~8000
Измерений: ~70 000
Длительность эксперимента: 5 лет
Наблюдательных ночей: 436
Проведен на Алма-Атинской обсерватории ГАИШ МГУ во 2-й половине 1980-х годов.

## Slide 16: Структура коэффициентов (на примере «Сириуса»)
Температура – 1 столбец (переменная), плотный
Пропускание атмосферы:
  наблюдения делятся на группы, ~20 мин, 4–10 групп за ночь;
  B-сплайн аппроксимация гладкая на соседних группах – 4 коэффициента/группа
Деградация аппаратуры – В-сплайн аппроксимация на интервалах ~1 месяца (выбор интервалов почти произволен, возможны разрывы). 4 коэфф./интервал

## Slide 17: Характеристики матриц плана
Обзор | Звезд (столбц.) | Измерений (уравнений =строк) | Элементов | Прям. 0-е прибл. | Дифф. 0-е прибл. | Послед. прибл.
«Сириус» WBVR | 8 000 | 70 000 (9) | 560∙106 | ––– | 16 000 (1/35 000) | 770 000 (~1/1500)
Лира | 300 млн. | 33 млрд (110) | 9.9∙1018 | 33∙109 (1/3∙108) | 66∙109 (2/3∙108) | 570∙1012 (1/17 000)
GAIA | 1 млрд. | 70 млрд. (70) | 70∙1018 | 70∙109 (1/109) | ––– | 2.2∙1015 (1/30 000)

## Slide 18: Проблема
Как решать задачи линейного МНК для плохо обусловленной системы уравнений большого размера с сильной разреженностью

## Slide 19: Как решать систему ?
 | Напрямую решаем матрицу плана | Преобразуем в нормальную систему уравнений
Малый размер матрицы | SVD | Любые «обычные» методы
Большая матрица (разреженная) | ??? | Методы с сохранением разреженности

## Slide 20: Матрица плана, мал. размер
Матрица плана
P =
SVD – «Singular Value Decomposition»
N – число звезд, M – число наблюдений
= x x
сингулярные
числа
P (NxM)
U (NxM) (ортогон.)
V (NxN) (ортогон.)
Σ (NxN) (диагональ)

## Slide 21: Нормальные ур., мал.размер
Матрица плана
P =
Матрица нормальных уравнений N = P ∙ PT
Сингулярные числа возводятся в квадрат.
Обусловленность системы ухудшается.
Методы – любые.

## Slide 22: Матрица Нормальных уравнений (прямые измерения)

## Slide 23: Матрица Нормальных уравнений (дифференциальные измерения)

## Slide 24: Нормальные ур., разреженная
Методы:
Сопряженных градиентов (поиск минмимума)
Регуляризации Холецкого
др.

## Slide 25: Матрица плана, разреженная
SVD для таких матриц нет.
Модифицированный метод сопряженных градиентов ???

## Slide 26: Уменьшение размера
Отбор звезд:
Яркие – все
«Средние» – 1%
Слабые – 0,01%

## Slide 27: Спасибо за внимание!